La seringue auto-pulsée (SAP)

- Définition et principe

La SA¨P est utilisée pour l’intra veineuse régulière et continue de certains médicaments (héparine, insuline, doparon…)

Principe : Bras relié à un moteur qui exerce une pression constante sur le piston de la seringue.

- Le matériel

- Le boîtier, il supporte la seringue et contrôle le débit horaire

- La seringue, usage unique peut contenir 60 ml pas de vis au bout pour adapter le prolongateur (souvent on ne peut mettre que 50 ml aussi non cela ne s’adapte pas sur le boîtier

- Le prolongateur, grande longueur mais il se branche sur une perfusion avec robinet intermédiaire

- La SAP ne se branche jamais directement au cathéter

- Purger le prolongateur avec le produit

- Vérifier la voie d’abord, il faut que le cathéter soit bien posé.

- Les alarmes, si problème technique sur la machine, ça sonne puis affichage d’un code qui précise la nature de l’erreur. Une alarme précise également l’approche de la fin de la seringue.

- Un signal lumineux précise : marche / arrêt / pause

- Impératif / mise en route thérapeutique intra veineuse continue

- Connaître le débit horaire du médicament

- Connaître la posologie, la surveillance et les effets

- Calculer la ou les dilutions nécessaires pour calculer la prescription (un produit médicamenteux par seringue / SAP)

- Savoir régler le débit en ml / h

- Noter au marquer : quantité et nom du produit, qtt de diluant, vitesse par heure et durée de l’injection

- Prescription médicale

Certains produits sont à diluer dans une certaine dose de diluant pour obtenir un volume total imposé (exemple : DOBUTREX)

Des produits s’utilisent purs