Thème : Alimentation de la maison individuelle de Villeneuve (94).

Objectifs : Etre capable de décoder les informations techniques, normatives et règlementaires. Les interpréter pour justifier le rôle, le choix et le réglage du disjoncteur de branchement.

Contrat :

On donne : Le dossier technique 1 : Maison individuelle de Villeneuve (94). Le document EDF (Puissance en fonction des besoins). La documentation constructeur : Merlin Gerin (DB90).

On demande : Déterminer la puissance à souscrire auprès d’EDF. Définir le réglage du disjoncteur de branchement. Justifier les dispositifs de protection du DB90 : En calculant un courant de court-circuit, en calculant un courant de surcharge, en traçant le parcours d’un courant de fuite par une masse métallique.

On exige : Le bon choix de la puissance à souscrire. Calibre du DB90 : 60A. Les calculs (courant de court-circuit Icc, courant de surcharge) sont justes. Conclusion exacte sur le déclenchement du DB90.

- Point de livraison :

Le point de livraison de l’installation électrique domestique de la maison est aux bornes avals du disjoncteur de branchement. L’alimentation de l’installation est réalisée en basse tension (240V entre Phase et Neutre). La puissance souscrite auprès du distributeur est au plus égale à 36 kVA.

Schéma de principe :

Dérivation 			Compteur

sur le réseau		d’énergie

Limite de 			NORME 					NORME

responsabilité			NFC 14 100					NFC 15 100

Droit de

manœuvre

- Disjoncteur de branchement :

C’est l’appareil général de commande et de protection. Il remplit plusieurs fonctions :

2.1) Commande générale :

- Mise sous/hors  tension de l’installation électrique et sectionnement.

- Isolement du réseau de distribution pour des raisons de sécurité en cas      d’intervention.

2.2) Contrôle de la puissance :

Le client souscrit auprès d’EDF une puissance en fonction de ses besoins.

Déterminez à l’aide du document EDF ci-dessous le contrat de la maison de Sorges et en particulier le réglage du disjoncteur de branchement Merlin Gerin DB90 avec la référence 13106.

Puissance souscrite auprès du distributeur :

Calcul du courant I total (en admettant que P=UI) :

Au-delà de                                             la puissance appelée au réseau sera supérieure à celle qui est souscrite, le D.B. met hors tension l’installation pour la valeur réglée de

2.3) Protection générale de l’installation :

Les défauts électriques dans les circuits peuvent provoquer des surintensités entraînant un risque d’incendie.

Le D.B. intègre des dispositifs contre les surintensités de fortes valeurs appelées « courts-circuits » et contre les surintensités de faibles valeurs appelées « surcharges ».

2.3.1) Protection contre les courts-circuits :

Exemple : Le propriétaire de la maison  vient d’acquérir un nouvel appareil de cuisson. Il le raccorde à la boîte 32A. La barrette de connexion est endommagée par erreur avec un outil. Le conducteur de phase entre en contact avec le conducteur de neutre. Le D.B. s’ouvre instantanément et met hors tension l’installation.

Déterminez la valeur du courant de court-circuit avec U=240V, R total de défaut = 0.075Ω.

Schéma de principe :

R Ph + R n = R total

Calcul du courant de court-circuit Icc à l’aide de la loi d’ohm.

Le D.B. s’ouvre t’il ? Pour quelle valeur, justifiez…

2.3.2) Protection contre les surcharges :

Exemple : C’est une journée d’hiver où il fait bon rester chez soi. Le chauffage est au maximum. La plupart des appareils électroménagers sont en marche. Le courant total qui passe à travers le D.B. est d’environ 40 Ampères.

Le propriétaire décide de mettre en marche le lave linge et le sèche linge, ils consomment chacun maximum 10A. Malheureusement la machine à laver est vielle et dés qu’elle est un peu chargée, elle consomme 12 à 13A. Calculez le nouveau courant total, que se passe t-il ?

2.4) Protection des personnes :

Pour renforcer la sécurité, le disjoncteur de branchement intègre un dispositif sensible qui coupe l’électricité à la moindre fuite de courant, par exemple lorsque la carcasse métallique d’un appareil est accidentellement mise sous tension.

La protection préventive des personnes est assurée par un dispositif différentiel à courant résiduel, nommé D.D.R.

Indiquez sur le schéma de principe, ci-dessous, quel va être le parcours du courant de fuite Id pour un défaut d’isolement du récepteur R.

Schéma de principe :

Principe de fonctionnement :

# Text boxes

TD2 page 1

TD2

Point de livraison

Nom : Professeur

2 ELB

Le :

TD2 page 2

TD2

Point de livraison

Nom : Professeur

2 ELB

Le :

Coupe circuit à fusible : Protection du branchement.

Point de livraison.

Disjoncteur de branchement.

CLIENT

DISTRIBUTEUR

NFC 14 100 : Installation de branchement de première catégorie.

NFC 15 100 :  Installation électrique en basse tension.

2 ELB

Nom : Professeur

Le :

TD2 page 3

TD2

Point de livraison

12 000 Watts

P=UI ↔ I=P/U ↔ 12000/240 = 50A

60  Ampères

60 Ampères.

2 ELB

Nom : Professeur

Le :

TD2 page 4

TD2

Point de livraison

R Phase

Tableau de

répartition

R Neutre

I = 240/0.075 = 3200 Ampères

Oui, le D.B. s’ouvre pour la valeur 60A

car 3200 A > 60 A

I = 40+10+12 = 62A            Le D.B. s’ouvre car 62A > 60A.

2 ELB

Nom : Professeur

Le :

TD2 page 5

TD2

Point de livraison

2 ELB

Nom : Professeur

Le :

TD2 page 6

TD2

Point de livraison

Sans défaut

Id = 0

Le courant I1 qui arrive au récepteur est égal au courant I2 qui sort du récepteur.

La bobine secondaire « ne détecte pas » de flux magnétique.

Avec défaut

Id ≠ 0 ; Le courant Id de défaut est écoulé vers la terre à travers le conducteur PE (de protection équipotentielle).

I1 ≠ I2 , donc la bobine secondaire détecte cette différence et commande le relais déclencheur. Ce relais ouvre le circuit le puissance.