## Slide 1
La tempête Johanna à Gâvres
10 mars 2008
Photographie DDTM 56

## Slide 2
La tempête Johanna
Photographie DDTM 56
Dépression née au niveau de Terre-Neuve le 08/03/2008
Déplacement d’Ouest en Est jusqu’à passer sur les îles britanniques le 10/03/2008
A l’Ouest de la Bretagne,
  pression atmosphérique atteignant 975 hPa
  Vents de 150 km/h
  Vagues de 13 m au large (Hs)
Nombreux dommages sur les côtes
Bretonnes:
  Côte Sud: Essentiellement submersion
  Côte Nord: Submersion avec chocs de
  vagues et érosion (vagues plus fortes et
  pentes plus raides)
Cariolet et al., 2010 (source Météo France)
André, 2013

## Slide 3: Johanna à Gâvres: Processus
> 3
Marée haute du matin (05h11 T.U., coeff. 106)
Franchissement par paquets de mer
Ouest France

## Slide 4: Johanna à Gâvres: Processus
> 4
Marée haute du matin (05h11 T.U., coeff. 106)
Franchissement par paquets de mer
Ouest France
Ouest France
Niveau d’eau < Cote des ouvrages
Seules les vagues inondent:
Franchissement par paquet de mer

## Slide 5: Johanna à Gâvres: Modélisation
> 5
Descente d’échelle, du régional au local
A échelle régionale (Atlantique Nord – Bretagne Sud)
simulation des niveaux d’eau
(marée et surcote atmosphérique)
A échelle locale (Morbihan - Gâvres)
simulation spectrale des vagues
(Hs, Tp, direction, déferlement, setup…)
A échelle très locale (centre-ville de Gâvres)
simulation des vagues et de la submersion

## Slide 6: Echelle très locale: Problématiques
> 6
Simuler le franchissement par paquets de mer
  Approches « classiques »: formules empiriques pour déterminer le débit moyen franchissant
  Ici:
    Utilisation d’un modèle « vague-à-vague » en 2D
    Prendre en compte de manière dynamique la durée du franchissement (conditionnée essentiellement par la marée)
Simuler l’inondation en milieu urbain
  Approches « classiques »: zones urbaines représentée par une forte rugosité (donc des frottements forts)
  Ici:
    Réalisation d’un Modèle Numérique d’Elévation (représentation du « sol » intégrant les bâtiments)
    Utilisation d’un modèle assez robuste pour simuler les écoulements en milieu complexe
  Choix du modèle SURF-WB

## Slide 7: Vagues imposées au modèle « vague-à-vague »
> 7
Série temporelle comprenant les vagues et leur évolution, mais aussi les variations du niveau d’eau !

## Slide 8: Milieu urbain: Modèle Numérique d’Elévation
> 8
LiDAR (acquisition laser aéroporté très haute résolution) fourni par la DDTM 56
Traitement spécifique permettant la réalisation d’un MNE intégrant le bâti et les murs, résolution de 1m
Distinction de la rugosité du sol
  Gazon pour le terrain de football
  Bitume / asphalte pour la zone urbanisée

## Slide 9: Résultats de la simulation de submersion
> 9
Temps de calcul sur 1 processeur: 8,5 jours (pour 5,3 heures simulées)
Hauteurs d’eau maximales dépassant localement le mètre
Vitesses maximales pouvant dépasser 3 à 4 m/s derrière les zones de franchissement
Vitesses pouvant localement atteindre 1 à 2 m/s dans la rue du Parc des Sports